计量标准器具核准

（2019年12月份)

根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国行政许可法》的规定，现将计量标准器具核准行政许可的结果予以公布（如下）。

特此公告。

| 序号 | 申请单位名称 | 申请 类型 | 计量标准名称 | 测量范围 | 计量标准考核证书号 | 发证日期 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 新建 | 数字多用表校准装置 | 直流电压：50mV～1000V； 直流电流：0.5mA～10A； 交流电压：50mV～1000V；（50Hz/60Hz ） 交流电流：0.5 mA～10A；（50Hz/60Hz ） 直流电阻：（10-100000）Ω | [2019]浙量标企证字第169号 | 2019.12.5 | 2023.12.4 |
| 2 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 新建 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 | （-40～200）℃ | [2019]浙量标企证字第168号 | 2019.12.5 | 2023.12.4 |
| 3 | 新昌县计量测试所 | 复查 | 血压计（表）检定装置 | (0～40)kPa | [2004]绍量标新证字第007号 | 2019.12.18 | 2023.12.17 |
| 4 | 绍兴市柯桥区质量技术监督检测所 | 复查 | 心电图机检定装置 | 电压：8μV~30V 频率：20mHz~1000Hz | [2004]绍量标柯证字第011号 | 2019.12.18 | 2023.12.17 |
| 5 | 绍兴市柯桥区质量技术监督检测所 | 复查 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | （0~100）mW | [2004]绍量标柯证字第012号 | 2019.12.18 | 2023.12.17 |
| 6 | 嵊州市计量测试所 | 复查 | 测微量具检定装置 | （0~200）mm | [2002]绍量标嵊证字第006号 | 2019.12.31 | 2023.12.30 |
| 7 | 嵊州市计量测试所 | 复查 | 指示量具检定装置 | （0~50）mm | [2002]绍量标嵊证字第004号 | 2019.12.31 | 2023.12.30 |
| 8 | 嵊州市计量测试所 | 复查 | 卡尺量具检定装置 | （0~300）mm | [2002]绍量标嵊证字第005号 | 2019.12.31 | 2023.12.30 |
| 9 | 嵊州市计量测试所 | 复查 | 燃油加油机检定装置 | （20~100）L | [2002]绍量标嵊证字第012号 | 2019.12.31 | 2023.12.30 |
| 10 | 浣江水务股份有限公司水表检测中心 | 复查 | 水表检定装置 | 口径范围：DN（15～50）mm 流量范围：（0.004～30）m3/h 使用量限：(10～500)L | [2002]绍量标企证字第034号 | 2019.12.31 | 2023.12.30 |
| 11 | 浣江水务股份有限公司水表检测中心 | 复查 | 水表检定装置 | 口径范围：DN（15～25）mm 流量范围：（0.002～6.3）m3/h 使用量限：(10～100)L | [2002]绍量标企证字第033号 | 2019.12.31 | 2023.12.30 |
| 12 | 浣江水务股份有限公司水表检测中心 | 复查 | 水表检定装置 | 口径范围：DN（15～25）mm 流量范围：（0.002～6.3）m3/h 使用量限：(10～100)L | [2002]绍量标企证字第035号 | 2019.12.31 | 2023.12.30 |
| 13 | 绍兴市能源检测院 | 复查 | 自动衡器检定装置 | 动态汽车衡： 单轴或轴组：（0~30）t； 整车：（0~220）t 混凝土配料秤：（0~6）t | [2002]绍量标绍证字第032号 | 2019.12.31 | 2023.12.30 |

2019年12月31日