绍兴市能源检测院

硫测量设备采购项目询价公告

绍兴市能源检测院因工作需要，拟询价采购硫测量设备，欢迎合格的投标商参加询价。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：定硫仪采购项目

二、询价项目内容及数量：

| 序号 | 服务项目名称 | 测硫范围 | 工作炉温 | 控温精度 | 硫分辨率 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDS-V定硫仪采购 | 0.01%-40% | 1150℃（煤） | ±2.5℃ | 0.001% | 1 | 40000 |

- 技术要求：（※为必须满足）

1.适用范围

采用库仑滴定原理，适用于检测煤炭、焦炭、石油及固体生物质燃料等可燃物质中全硫含量及水泥中的SO3含量。

2.符合标准

GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》

JJG1006---2005《煤中全硫测定仪检定规程》

3.标准配置

※仪器主机/台式计算机/打印机

4.主要技术参数

※设备型号：SDS-V型定硫仪

※测硫范围：0.01%～40%    ※控温精度：±2.5℃  ※硫分辨率：0.001%

工作炉温：1150℃(煤) 900℃(油) 1190℃(水泥)    试样质量：10mg～110mg

分析时间：（180～210）s/个    样品数量：1个

电源电压：220V±10%，50/60Hz

5.技术要求

①※数据实测、客观，无需二次校正即能确保高、中、低硫测试结果的准确度。

②最优化系统设计，全方位保证样品燃烧完全、SO2电解完全以及电流（电荷）积分完全，测试精准。

③气密性检查便捷，可自动完成。

④采用电解池定位机构和宽厚型极片设计，搅拌均匀，提高测试精度；辅以电解池漏液腐蚀防护设计，避免异常漏液出现腐蚀的现象。

⑤采用性能稳定的免维护气泵，使用寿命长，且无需更换胶碗。

四、服务内容

1.设备自最终验收合格之日起质保期至少为1年。

2.质保期内，非人为原因造成的损坏所有配件应提供免费更换服务。

3.质保期外，重复出现质保期内出现的故障属免费保修范围，维护期间应只收取最优惠价的配件成本费。

4.浙江省内设有技术服务点并配置常驻技术人员，24小时内可上门服务。

五、贵单位如有意参加，须提供下列文件:

1.企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）

2.报价单（加盖单位公章）

3.所递送文件需自行密封，否则不予受理。

4.以上文件将作为最终询价响应文件报专家评审。

六、投标文件提交截止时间、开标时间和地址：

1.提交截止时间及开标时间：2019年 11月05日上午09：30。

2.开标地点：绍兴市能源检测院（绍兴市袍江新区世纪东街17号）综合楼3 楼会议室

七、采购人：绍兴市能源检测院

联系人：胡女士 ；联系电话：0575-88046106。

绍兴市能源检测院

2019年10月29日